## Slide 1
硬件木马检测方法综述
A Survey on the Hardware Trojan Protection
指导老师：史岗，朱子元，陈李维
汇报人：王立敏

## Slide 2
目录
背景
Background Information
设计
Design and Algorithm
结论
Evaluation and Concludes

## Slide 3
背景
1
安全问题瞩目
近些年来，由于集成电路的设计复杂度不断提升，以及经济全球化浪潮推动的分工细化，使得集成电路设计中的各个环节都可能受到安全威胁。
功能设计环节 => 引用第三方的IP核来方便我们的工作
物理设计环节 => 恶意EDA也可能修改RTL或者门级网表
测试制造环节=> 不可信的生产厂商会修改或者添加一些额外的部件

## Slide 4
背景
2
安全问题瞩目
硬件木马分为两部分，触发器和载荷
触发器=>用于激活=> 内部激活（大的计数器，片上传感器输出）
=> 外部激活 (特定的输入，输入序列)
载荷 => 实现功能
硬件木马将很可能导致电路的参数改变
① 将完全修改电路的功能
② 增大电路的能量消耗

## Slide 5
目录
背景
Background Information
设计
Design and Algorithm
结论
Evaluation and Concludes

## Slide 6
3
硬件木马分类
设计
分类
硬件木马按照功能的不同可分为许多不同的类型，且会造成许多不可控制的后果。
1. 后门型的硬件木马可以泄露芯片中的敏感信息
2. 破坏型木马可以改变电路原有的功能，甚至使原有电路不再工作。

## Slide 7
4
检测方案分类
设计
分类
硬件木马检测大致分为三类
1. 破坏性检测
逆向工程
2. 非破坏性检测
ATPG
在线监测技术
3. 侧信道信号分析方法
通过热图判断
通过电流和频率判断

## Slide 8
5
逆向工程
设计
逆向工程
将芯片打开，并且在显微镜下将芯片的每一层结构观察并记录下来，最终再根据自己看到的图还原出原始的设计
缺点:
时间成本太高
破坏芯片
3. 需要黄金芯片
Notes: 虽然能100%识别出硬件木马

## Slide 9
6
ATPG
设计
ATPG（Auto Test Pattern generation ）
基于侧信道分析的测试技术，通过在芯片入口处施加激励，然后检查输出，如果输出与预期不同，则说明是个电路缺陷或者是个木马
缺点:
这个方法的目的是发现暴露的错误，而不一定是HTH
2. 它的逻辑测试尽力确保生成的测试向量覆盖触发条件，然而硬件木马设计出来就是难以触发的
3. 难以将HTH侧信道信号从实验噪声和CMOS处理噪声中分离出来
Notes: 这个论文提到的这个方法灵感来自于这种方法

## Slide 10
在线监测技术
设计
7
在线监测技术
● HTH插入会扰乱某个节点（Important Node）以及它附近节点之间的正确关系
● 监视有可能是HTH的模块的内部逻辑值，看输出是否与预期的结果相符合
单路 若重要点A为1 则D=~B E=~C 若A=0，则D=E=1
双路 若存在HTH则输出为10 否则输出为01
Notes: HTH插入会扰乱那个节点以及它附近节点之间的正确关系

## Slide 11
7
在线监测技术
设计
在线监测技术
缺点:
这个方法的目的是发现暴露的错误，而不一定是HTH
而且各个检查逻辑（checker）中的信息汇总输出需要一定的延时
Notes: 在线监测技术可以在很大程度上避免电路噪声的干扰，而且各个检查逻辑（checker）中的信息汇总输出需要一定的延时，因此可能在木马运行一段时间之后才能得知。

## Slide 12
8
侧信道分析
设计
通过热图检测是否有硬件木马
插入硬件木马将会增大温度
因此它将热图像拍下来然后比较测试芯片和黄金芯片
最终得到温差矩阵
如果没有硬件木马存在则温差几乎为0
如果存在则基本大于0。
Notes: 也有利用多参数来判别硬件木马的

## Slide 13
9
侧信道分析
设计
多参数的侧信道分析
测试电流和频率
选择相同频率下工作的待测芯片和黄金芯片进行对比
如果不匹配度超出了阈值，则认为存在硬件木马。
Notes: 也有利用多参数来判别硬件木马的

## Slide 14
目录
背景
Background Information
设计
Design and Algorithm
结论
Evaluation and Concludes

## Slide 15
10
总结
总结
总结
目前硬件木马检测方案都有所限制
需要黄金芯片
只能检测大硬件木马或者小硬件木马
机器学习新方法
硬件样本数据库的缺乏等原因
并不成熟
Notes: 也有利用多参数来判别硬件木马的

## Slide 16
谢谢聆听！
Thanks for listening！
汇报人：王立敏
指导老师：史岗，朱子元，陈李维